Технически университет - Габрово

ТЕХНИЧЕСКА  СПЕЦИФИКАЦИЯ

за обществена поръчка – открита процедура по ЗОП с предмет:

Доставка на лабораторна и измервателна апаратура за нуждите на Технически университет – Габрово, по договор № BG05M2OP001-1.002-0023, Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии", финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 по девет обособени позиции:

Обособена позиция №1: Доставка на Осцилоскоп 1 GHz

Обособена позиция №2: Доставка на Импедансен анализатор

Обособена позиция №3: Доставка на Термокамера

Обособена позиция №4: Доставка на Уред за измерване на електромагнитна съвместимост и напрегнатост на полето

Обособена позиция №5: Доставка на Прецизен уред за активна и реактивна мощност

Обособена позиция №6: Доставка на Цифров амперметър, волтметър

Обособена позиция №7: Доставка на Електронен товар

Обособена позиция №8: Доставка на Токова сонда

Обособена позиция №9: Доставка на Напреженова високоволтова сонда

Средствата за финансиране на проекта са осигурени по Приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие.

1. Кратко описание на проект BG05M2OP001-1.002-0023, Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии", финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

Проектът предвижда изграждане на Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии" (ЦК ИМЕЕСТ) чрез обединяване усилията на седем водещи научни организации и университети в България за повишаване нивото на провежданите от тях научни изследвания и успешната комерсиализация на получените резултати в приоритетна за българската икономика област „Мехатроника и чисти  технологии“, определена в Иновационната стратегия за интелигентна специализация 2014–2020 (ИСИС). Основната дейност е извършване на пазарно-ориентирани научни изследвания от водещи изследователи и техните екипи в две направления: „Интелигентни мехатронни системи и технологии“ и „Енергоспестяващи системи и чисти технологии“.

Предвиденият за създаване Център за компетентност „Интелигентни мехнатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии” представлява научноизследователска инфраструктура, тъй като предвижда реконструкция и модернизиране на стария сграден фонд и помещения в ТУ Габрово, ТУ София-филиал Пловдив, СУ София-ФХФ  и ИСИР БАН в съответствие с изискванията на специфичното оборудване, необходимо за провеждане на научни изследвания на най-високо равнище.

В тези помещения ще бъде инсталирано уникално по своя характер оборудване, включително лабораторно и високотехнологичен инструментариум, които ще осигурят подходящата материална база за научни изследвания.

В ТУ- Габрово ще бъдат изградени 14 лаборатории, в които ще бъде инсталирано високотехнологично оборудване, включително лабораторно за осигуряване на подходящата материална база за научни изследвания.

Ще бъде изградена помощна инфраструктура, базирана на информационни и телекомуникационни технологии като интранет-мрежа, складово помещение за материали необходими за провеждане на научноизследователските и иновационни дейности, координационен офис за технологичен трансфер и координационен офис за управление  на Центъра;  заседателна стая за организиране на срещи с бизнеса, клъстърни и браншови организации,  за провеждане на регулярни срещи на научния екип на Центъра, за срещи с водещи технологични изследователски организации и фирми от Европа и др.; и  две лекционни зали – за прилагане на нови обучителни и образователни методи.

- Описание на поръчката

Изпълнението на обществената поръчка по всички обособени позиции включва:

- Доставка на апаратурата на адрес на възложителя.

- Гаранционно обслужване на апаратурата.

Задължително е апаратурата  да бъде нова и неупотребявана!

## Доставката следва да бъде придружена със сертификати, декларации и/или други документи от производителите, доказващи качеството, включително:

- Ръководство за употреба;

- Инструкции за безопасна работа;

- Инструкции за поддръжка;

- Цел на обществената поръчка:

С настоящата обществена поръчка се цели да се изберат изпълнители, на които да се възложи доставка на включената в предмета на обособените позиции лабораторна и измервателна апаратура за нуждите на Технически университет – Габрово, по договор № BG05M2OP001-1.002-0023, Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии", финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020

Целта на обществената поръчка е относима към целите на проект BG05M2OP001-1.002-0023 Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“, финансирани чрез  ОП НОИР 2014-2020“.

- Срок  и място за изпълнение.

Мястото за изпълнение на поръчката е Технически университет – Габрово - гр. Габрово, ул. „Д-р Илиев-Детския“ № 5.

Срокът за изпълнение на доставката по всички обособени позиции не може да бъде по-дълъг от 30 дни от сключване на съответния договор за изпълнение.

Гаранционен срок на доставената апаратура по всички обособени позиции - не по-кратък от 24 месеца от подписване на приемо-предавателен протокол за извършена доставка.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ:

| № | Вид апаратура | МИНИМАЛНИ изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛя КЪМ ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ на апаратурата по обособена позиция №1 „Доставка на Осцилоскоп 1 GHz“ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Осцилоскоп 1 GHz | 4 аналогови канала Честота на дискретизация (Sample rate) – минимум 15 GSa / s Дълбочина на паметта – минимум 2 Mpts Наличие на сегментирана памет Разширяване честотната лента с мин. 4 GHz посредством софтуерен лиценз Фонов шум – минимум 115 uVrms noise floor at 1 mV/div (1 GHz/50 Ω) Дисплей - капацитивен сензорен екран Скорост на обновяване на вълновата форма (само аналогово) ≥ 420,000 wfms / s минимум 50 автоматични измервания Възможност за измерване и анализ на параметрите на електрически сигнали; Възможност за измерване на установените и преходните процеси в електрически вериги; Възможност за разлагане в ред на Фурие на електрически сигнали; Възможност за математически операции с електрически сигнали; |
| № | Вид апаратура | МИНИМАЛНИ изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛя КЪМ ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ на апаратурата по обособена позиция №2 „Доставка на Импедансен анализатор“ |
| 1. | Импедансен анализатор | от 25 Hz до 10 MHz точност на измерване на основния импеданс ≤ ± 0.09% възможност за измерване на резонансни вериги с мощност от 10 W до 1 kW Обхват на измерване на импеданс от 25 mΩ до 40 MΩ (10% точност на измерването) Параметри на измерване: ¦ Z ¦, ¦ Y ¦, θ, R, X, G, B, L, C, D, Q, комплексно Z, комплексно Y. Вграден DC диапазон на отклонение: 0 V до ± 40 V, 0 A до ± 100 mA Време за измерване: до 3 msec/на точка Включена подобрена скорост на измерване Дисплей - капацитивен сензорен екран Функция за анализ на данните: анализ на еквивалентната верига, тест на линейната линия Интерфейси: USB (front 2, rear 4), LAN, USBTMC, GPIB 24 bit I/O, Video output Сонди за измерване – минимум 2 броя, съвместими с инструмента: минимален обхват от 5 Hz до 100 kHz с клипове тип Келвин. Интерфейс към инструмента 4 х BNC, кабел мин. 90 см минимален обхват от 0 до 13 MHz, с възможност за аксиално и радиално захващане на тествания елемент, контактният накрайник да може да се променя според формата на елемента. Възможност за измерване на импедансните параметри на електрически вериги - активно и реактивно съпротивление; Възможност за фазови ъгли, паразитни капацитети и индуктивности; Възможност за снемане на честотни и фазови характеристики; измерване на параметрите на различните еквивалентни схеми. Работни режими: Работа като RLC метър; Работа като импедансен анализатор (снемане на електрически параметри в даден честотен диапазон) |
| № | Вид апаратура | МИНИМАЛНИ изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛя КЪМ ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ на апаратурата по обособена позиция №3 „Доставка на Термокамера“ |
| 1. | Термокамера | Минимален температурен диапазон от –25°C до +1170 °C; Температурна чувствителност: ≤ 0.09 °C (при 30 °C) Точност: ≤ ± 2.5 °C Резолюция на детектора: минимум 160 × 120 Фина резолюция: мин. 320 × 240 (IR pixels) Спектрален обхват: от 8 до 14 μm Фокусно разстояние: от 10 cm до безкрайност Цифрово увеличаване: мин. 4x Видове измервания: централно, в 3x подвижни точки, максимално / мин. проследяване, температурна разлика, в 3x подвижни квадрата (с min / max / avg) Запис на измерванията: в минимум 32 GB SDHC карта Работа на батерия: минимум 4 часа Дисплей калъф за пренасяне Възможност за измерване на термичната картина на различни устройства и обекти; Възможност за измерване в реално време на динамиката на термични процеси; Възможност за температурно обследване на сгради и обекти; Възможност за локализиране на зони с различни температури от индустриални съоръжения. |
| № | Вид апаратура | МИНИМАЛНИ изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛя КЪМ ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ на апаратурата по обособена позиция №4 „Доставка на Уред за измерване на електромагнитна съвместимост и напрегнатост на полето“ |
| 1. | Уред за измерване на електромагнитна съвместимост и напрегнатост на полето | честотен обхват – минимум от 9 kHz до 3 GHz Честотна лента за анализ – минимум 10 MHz, с възможност за разширение до 25 MHz Средно ниво на шум DANL: ≤ -160 dBm с включен предусилвател на 1 GHz Изкривяване на интермодулацията от третия ред (TOI): минимум +16 dBm Динамичен обхват W-CDMA ACLR (с корекция на шума) – минимум 70 dB Фазов шум: ≤ –120 dBc/Hz при 1 MHz отместване (1 GHz носеща) Точност на амплитудата: ±0.50 dB EMI честотна лента (да отговаря на CISPR) 200 Hz, 9 kHz, 120 kHz, 1 MHz EMI честотна лента (да отговаря на MIL STD 461E) 10 Hz, 100 Hz, 1 kHz, 10 kHz, 100 kHz, 1 MHz Скорост на измерване и на актуализиране на дисплея: не повече от 12 ms Резолюция на хистограма: минимум 0.01 dB Дисплей Вътрешен диск за съхранение на данни: минимум 150 GB SSD USB 2.0 интерфейс за записване на данни Интерфейси: LAN, GPIB, USB, BNC, IF output SMA female Възможност за измерване на входните и изходните параметри на електрически съоръжения. Възможност за анализ на електромагнитната съвместимост със захранващата мрежа и комплексните товари и сравняване с действащите стандарти. Хармоничен състав на токови и напреженови сигнали. |
| № | Вид апаратура | МИНИМАЛНИ изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛя КЪМ ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ на апаратурата по обособена позиция №5 „Доставка на Прецизен уред за активна и реактивна мощност“ |
| 1. | Прецизен уред за активна и реактивна мощност | Канали: минимум 2 броя всеки да измерва напрежение, ток и мощност; да е подходящ за 1- фазно AC захранване и балансирано 3-фазно захранване Измерване на AC, DC или AC + DC Базова точност (50/60 Hz): ≤ 0.1% Точност по мощност: ≤ 0.1% Напрежение: да измерва 1000 Vrms с BW до 2 MHz Ток: измерване на ток директно с 2 вътрешни шунта (2 Arms и 50 Arms) с широчина на лентата до 100 KHz Максимално RMS напрежение: 1000 V/2000 V Peak Честота на дискретизация: ≥ 5 M Sa/s при 16 bits за всяка вълна едновременно Размер на записа: минимум 1 M точки за всяка вълна едновременно Мащаб: 50 s / div (500 секунди) макс. 20 μs / div (200 μs) min Ток на директния вход: 2 A / 6 A Peak Честотна лента: минимум 2.2 MHz Да поддържа външни токови сонди и преобразуватели до 10 V пълна скала Възможност за измерване на активна и реактивна мощност на електрически и електронни съоръжения в диапазона от ниски до средни честоти. Възможност за измерване на импеданс и RMS на напрежение и токове при различни честоти. |
| № | Вид апаратура | МИНИМАЛНИ изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛя КЪМ ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ на апаратурата по обособена позиция №6 „Доставка на Цифров амперметър, волтметър“ |
| 1. | Цифров амперметър, волтметър | Цифров мултимер 7.5 цифри Скорост на четене: ≥ 48,000 отчети/s Основна точност DCV: ≤ 20 ppm Измервани величини: DCV и ACV, DCI и ACI, 2- и 4-проводно съпротивление, честота, капацитет, тест за диод, тест за непрекъснатост, температура Обхват на напрежението: минимум от 100 mV до 1,000 V Обхват на DCI ток: минимум от 1 µA до 10 A Обхват на съпротивлението (2 и 4 проводно): 100 Ω to 1,000 MΩ Обхват на честота: минимум от 6 Hz до 290 kHz Капацитет: от 1.0 nF to 100.0 μF Температура: RTD/PT100, термистор, термодвойка Дисплей Интерфейси: USB, LAN/LXI опция за GPIB Статистически графики: хистограми, бар диаграма, диаграма на тенденциите Памет – възможност за 2 милиона показания Възможност за измерване на токове и напрежения с различна форма и честоти. |
| № | Вид апаратура | МИНИМАЛНИ изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛя КЪМ ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ на апаратурата по обособена позиция №7 „Доставка на Електронен товар“ |
| 1. | Електронен товар | Минимум 6 слота Точност при измерване на ток или на напрежение: ≤ 0.5% Време на измерване: ≤ 10 ms Възможни модули с мощност от 150W до 600W Възможност за включване на модул с максимално входно напрежение: 240V Възможност за включване на модул с максимален ток на входа: 120A Включен 1 модул със следните параметри: модул – от 0 до 60V и от 0 до 120A, обща мощност минимум 600 W Програмируема резолюция: в режим на ток минимум 0.2/2 mA Точност на програмирането по напрежение: За модула: до 12 mV Възможност за създаване на еквивалентен товар за различни електрически съоръжения при провеждане на електромагнитни и термични тестове. |
| № | Вид апаратура | МИНИМАЛНИ изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛя КЪМ ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ на апаратурата по обособена позиция №8 „Доставка на Токова сонда“ |
| 1. | Токова сонда | Равна честотна лента – от dc до 2 MHz, Максимален ток: минимум 450 Arms Пиков ток: минимум 650 A Минимален измерван ток: 20 mA Точност: ≥ 1% Функцията за защита от претоварване по вход Директно свързване към BNC вход на осцилоскоп Бутон за премахне на остатъчния магнетизъм За измерване на параметрите на токови импулси на мощни електрически устройства и системи. |
| № | Вид апаратура | МИНИМАЛНИ изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛя КЪМ ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ на апаратурата по обособена позиция №9 „Доставка на Напреженова високоволтова сонда“ |
| 1. | Напреженова високоволтова сонда | Честотна лента - мин. 50 MHz Затихване поне 2, избираемо: 100:1, 1000:1 Измерване на диференциално и общо напрежение - мин. ± 6000 V Захранване: от батерии и от USB порт на комютър Индикатор, алармиращ, когато входният сигнал надвишава динамичния диапазон на сондата Време за нарастване на сигнала: ≤ 10 nsec |

За всеки посочен стандарт, спецификация, техническа оценка, техническо одобрение или технически еталон в настоящата техническа спецификация  се приема еквивалентно/и.

Изготвил:

проф. д-р инж. Николай Маджаров – ръководител катедра „Електроника“