Технически университет - Габрово

ТЕХНИЧЕСКА  СПЕЦИФИКАЦИЯ

за обществена поръчка – открита процедура по ЗОП с предмет:

Доставка на лабораторна и измервателна апаратура за нуждите на Технически университет – Габрово, по договор № BG05M2OP001-1.002-0023, Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии", финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 по три  обособени позиции

Обособена позиция №1:  „Доставка на Гониофотометър“

Обособена позиция №2:  „Доставка на Спектрорадиометър с интегрираща сфера“

Обособена позиция №3: „Доставка на Вискозиметер с LCD дисплей – вискозитет в cP / mPa.s“

Средствата за финансиране на проекта ще бъдат осигурени по Приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие.

1. Кратко описание на проект BG05M2OP001-1.002-0023, Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии", финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

Проектът предвижда изграждане на Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии" (ЦК ИМЕЕСТ) чрез обединяване усилията на седем водещи научни организации и университети в България за повишаване нивото на провежданите от тях научни изследвания и успешната комерсиализация на получените резултати в приоритетна за българската икономика област „Мехатроника и чисти  технологии“, определена в Иновационната стратегия за интелигентна специализация 2014–2020 (ИСИС). Основната дейност е извършване на пазарно-ориентирани научни изследвания от водещи изследователи и техните екипи в две направления: „Интелигентни мехатронни системи и технологии“ и „Енергоспестяващи системи и чисти технологии“.

Предвиденият за създаване Център за компетентност „Интелигентни мехнатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии” представлява научноизследователска инфраструктура, тъй като предвижда реконструкция и модернизиране на стария сграден фонд и помещения в ТУ Габрово, ТУ София-филиал Пловдив, СУ София-ФХФ  и ИСИР БАН в съответствие с изискванията на специфичното оборудване, необходимо за провеждане на научни изследвания на най-високо равнище.

В тези помещения ще бъде инсталирано уникално по своя характер оборудване, включително лабораторно и високотехнологичен инструментариум, които ще осигурят подходящата материална база за научни изследвания.

В ТУ- Габрово ще бъдат изградени 14 лаборатории, в които ще бъде инсталирано високотехнологично оборудване, включително лабораторно за осигуряване на подходящата материална база за научни изследвания.

Ще бъде изградена помощна инфраструктура, базирана на информационни и телекомуникационни технологии като интранет-мрежа, складово помещение за материали необходими за провеждане на научноизследователските и иновационни дейности, координационен офис за технологичен трансфер и координационен офис за управление  на Центъра;  заседателна стая за организиране на срещи с бизнеса, клъстърни и браншови организации,  за провеждане на регулярни срещи на научния екип на Центъра, за срещи с водещи технологични изследователски организации и фирми от Европа и др.; и  две лекционни зали – за прилагане на нови обучителни и образователни методи.

- Описание на поръчката

Изпълнението на обществената поръчка  по обособена позиция № 1 включва:

- Доставка на апаратурата на адрес на възложителя.

- Инсталиране, настройка и въвеждане в експлоатация на апаратурата от квалифициран персонал на участника и демонстриране на заявените параметри на апаратурата.

- Обучение за работа, проведено от квалифициран персонал на участника на специалист, посочен от Възложителя.

- Гаранционно обслужване на апаратурата.

Изпълнението на обществената поръчка по обособени позиции № 2  и №3 включва:

- Доставка на апаратурата на адрес на възложителя.

- Гаранционно обслужване на апаратурата.

Задължително е апаратурата  да бъде нова и неупотребявана!

## Доставката по всяка обособена позиция следва да бъде придружена със сертификати, декларации и/или други документи от производителите, доказващи качеството, включително:

- Ръководство за употреба;

- Инструкции за безопасна работа;

- Инструкции за поддръжка;

- Цел на обществената поръчка:

С настоящата обществена поръчка се цели да се избере изпълнител по всяка обособена позиция, на който да се възложи доставката на включената в предмета на позицията  апаратура за нуждите на Технически университет – Габрово, по договор № BG05M2OP001-1.002-0023, Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии", финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020

Целта на обществената поръчка е относима към целите на проект BG05M2OP001-1.002-0023 Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“, финансирани чрез  ОП НОИР 2014-2020“.

- Срок  и място за изпълнение.

Мястото за изпълнение на поръчката е Технически университет – Габрово - гр. Габрово, ул. „Д-р Илиев-Детския“ № 5.

Срокът за изпълнение на доставката не може да бъде по-дълъг от:

  - за обособена позиция №1 –  50  календарни дни от сключване на договор за изпълнение.

  - за обособена позиция №2 –  50  календарни дни от сключване на договор за изпълнение.

  - за обособена позиция №3 –  50  календарни дни от сключване на договор за изпълнение.

Гаранционен срок на доставената апаратура по всяка обособена позиция  - не по-кратък от 24 месеца от подписване на приемо-предавателен протокол за извършена доставка.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ:

| № | Вид апаратура | МИНИМАЛНИ изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛя КЪМ ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ на апаратурата по обособена позиция №1 „Доставка на Гониофотометър“ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Гониофотометър | - приложение за автоматизирано измерване на светлоразпределителни криви на интензитет на светлината на осветителни тела за улично, прожекторно, индустриално, обществено, битово, автомобилно осветление; - фотометричен клас на фотометричната глава, съгласно DIN 5032-Part 7: Class L или А или еквивалент; - вид на измервателните оптични системи по CIE - B-( и C-(; - подходящ за работа в лабораторното помещение с максимални размери: широчина W=3m, височина H=2.5m, дължина L=15m; - максимални размери на измервания осветител: за оптична система B-(: минимални дължина L=0.6m, широчина W=0.6m, дълбочина H=0.3m и тегло 25 kg; за оптична система C-(: минимални диагонал D=1.2m, дебелина T=0.5m и тегло 25 kg; - диапазон на изменение на измервателния ъгъл при система CIE C-(: равен или по-голям от ( = ±180º; - точност на задаване на измервателния ъгъл (: ≤ 0.5° - софтуер с възможност за автоматично генериране на компютърни файлови формати IES/LDT за измерените светлоразпределителни криви; - наличие на система за стабилизиране на електрозахранването за променливо напрежение 230 V / 50 Hz на изследваните осветители по време на измервателния процес. - уред за измерване на електрическата мощност на измервания осветител /Power meter/ |
| № | Вид апаратура | МИНИМАЛНИ изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛя КЪМ ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ на апаратурата по обособена позиция №2 „Доставка на Спектрорадиометър с интегрираща сфера“ |
| 1 | Спектрорадиометър с интегрираща сфера | - спектрорадиометър за измерване на основни светлотехнически и спектрални величини: светлинен поток [lm], спектрален лъчист поток [W/nm], спектрална плътност на излъчването [W/m2.nm], светлинен добив [lm/W], цветна температура [K], индекс на цветопредаване, частни индекси на цветопредаване, пикова дължина на вълната [nm], фотосинтетична активна радиация [mol/m2s]; - диаметър на интегриращата сфера d ≥ 2 m, подходяща за лабораторно помещение с височина H = 2.5 m; - вътрешното покритие на интегриращата сфера да осигурява дифузно отражение с коефициент на отражение: ≥ 95 %; - фотометричен клас за измерване във видимата част от спектъра на светлината, съгласно DIN 5032-Part 7: Class L или Class A или еквивалент; - минимален измервателен обхват: 380 ÷ 760 nm; - точност на измерването: ≤ 5 nm; - допустимо отклонение в измервателния диапазон 380 ÷ 760 nm: ≤ 0.5 nm; - възможност за свързване с персонален компютър и софтуер за документиране на измерваните величини и графично изобразяване на измервания спектрален състав; - наличие на допълнителна калибрираща лампа; - наличие на допълнителна лампа за изключване на грешката от екраниране и поглъщане от изследваните осветители на част от отразения от интегриращата сфера светлинен поток; - наличие на система за стабилизиране на електрозахранването за променливо напрежение 230 V / 50 Hz на калибриращата и допълнителна лампа, както и на изследваните осветители по време на измервателния процес. - уред за измерване на електрическата мощност на измервания светлинен източник /Power meter/ |
| № | Вид апаратура | МИНИМАЛНИ изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛя КЪМ ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ на апаратурата по обособена позиция №3 „Доставка на Вискозиметер с LCD дисплей – вискозитет в cP / mPa.s“ |
| 1 | Вискозиметер с LCD дисплей – вискозитет в cP / mPa.s | - усилие на усукване: мин. 100 mNm; - резолюция на усилието на усукване: до 0.002 mNm; - скорост на въртене: от 0.01 до 1300 об./мин; - изход за данни: USB, RS232; - показания на дисплея: мин. cP, Pa.s, Pa, °С,; - обхват на измерване на вискозитет в зависимост от вида на избрания шпиндел и камера: от 0.1 mPa.s до 5 МPa.s; - обхват на измерване на напрежение на срязване в зависимост от вида на избрания шпиндел и камера: от 0.2 Pa до 200 кРа. 1. Програмен продукт позволяващ програмиране и управление. - събиране, обработване и анализ на измерените стойности; - автоматизиран анализ на поведението на различни изпитвани продукти. - управление на температурата на водната баня. 2. Водна риза За температурен контрол на пробата, с вграден температурен сензор и кабел за свързване от вискозиметър към RTD температурен сензор или еквивалент. 3. Циркулационна водна баня с възможност за охлаждане посредством хладилен агрегат. - температурна стабилност: до 0.1 oС; - температурен обхват -: от -20 oС до +170 оС; - контролер със самостоятелно програмиране или от програмиране от компютър и съответен софтуер. 4.Устойчиви на висока температура маркучи за термостат – мин. 2m. 5. Стандарти за вискозитет – масла и силикони. 6. Геометрия коаксиални шпиндели – комплект шпиндели и купи за проби: - обхват на вискозитет: от 0.1 mPa.s до 5 MPa.s; - обхват на скорост на срязване: от 0.013 s-1до 5 ks-1; - максимално напрежение на срязване: минимално до 60 kРа. 7. Адаптер с геометрия конус/плоча за реометър с геометрия коаксиален цилиндър. 8. Геометрия конус/плоча - комплект шпиндели - обхват на вискозитет: от 0.0002 kPa.s до 2 MPa.s; - обхват на скорост на срязване: от 0.013 s-1 до 8 ks-1; - максимално напрежение на срязване: минимално до 30 kРа; 9. Лопатъчни шпиндели - комплект шпиндели - обхват на напрежение на срязване от 0.2 Pa до 200 кРа. . |

За всеки посочен стандарт, спецификация, техническа оценка, техническо одобрение или технически еталон в настоящата техническа спецификация  се приема еквивалентно/и.

Изготвили:

доц. д-р инж. Пламен Цанков – катедра ЕСЕО

доц.д-р инж. Христо Недев – зам.-декан НИД и КП