Технически университет - Габрово

ТЕХНИЧЕСКА  СПЕЦИФИКАЦИЯ

за обществена поръчка – открита процедура по ЗОП с предмет:

Доставка на лабораторна и измервателна апаратура за нуждите на Технически университет – Габрово, по договор № BG05M2OP001-1.002-0023, Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии", финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020

Средствата за финансиране на проекта са осигурени по Приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие.

1. Кратко описание на проект BG05M2OP001-1.002-0023, Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии", финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

Проектът предвижда изграждане на Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии" (ЦК ИМЕЕСТ) чрез обединяване усилията на седем водещи научни организации и университети в България за повишаване нивото на провежданите от тях научни изследвания и успешната комерсиализация на получените резултати в приоритетна за българската икономика област „Мехатроника и чисти  технологии“, определена в Иновационната стратегия за интелигентна специализация 2014–2020 (ИСИС). Основната дейност е извършване на пазарно-ориентирани научни изследвания от водещи изследователи и техните екипи в две направления: „Интелигентни мехатронни системи и технологии“ и „Енергоспестяващи системи и чисти технологии“.

Предвиденият за създаване Център за компетентност „Интелигентни мехнатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии” представлява научноизследователска инфраструктура, тъй като предвижда реконструкция и модернизиране на стария сграден фонд и помещения в ТУ Габрово, ТУ София-филиал Пловдив, СУ София-ФХФ  и ИСИР БАН в съответствие с изискванията на специфичното оборудване, необходимо за провеждане на научни изследвания на най-високо равнище.

В тези помещения ще бъде инсталирано уникално по своя характер оборудване, включително лабораторно и високотехнологичен инструментариум, които ще осигурят подходящата материална база за научни изследвания.

В ТУ- Габрово ще бъдат изградени 14 лаборатории, в които ще бъде инсталирано високотехнологично оборудване, включително лабораторно за осигуряване на подходящата материална база за научни изследвания.

Ще бъде изградена помощна инфраструктура, базирана на информационни и телекомуникационни технологии като интранет-мрежа, складово помещение за материали необходими за провеждане на научноизследователските и иновационни дейности, координационен офис за технологичен трансфер и координационен офис за управление  на Центъра;  заседателна стая за организиране на срещи с бизнеса, клъстърни и браншови организации,  за провеждане на регулярни срещи на научния екип на Центъра, за срещи с водещи технологични изследователски организации и фирми от Европа и др.; и  две лекционни зали – за прилагане на нови обучителни и образователни методи.

- Описание на поръчката

Изпълнението на обществената поръчка включва:

- Доставка на апаратурата на адрес на възложителя.

- Инсталиране, настройка и въвеждане в експлоатация на апаратурата от квалифициран персонал на участника и демонстриране на заявените параметри на апаратурата.

- Обучение за работа, проведено от квалифициран персонал на участника на специалист, посочен от Възложителя.

Задължително е апаратурата  да бъде нова и неупотребявана!

## Доставката следва да бъде придружена със сертификати, декларации и/или други документи от производителите, доказващи качеството, включително:

- Ръководство за употреба;

- Инструкции за безопасна работа;

- Инструкции за поддръжка;

- Цел на обществената поръчка:

С настоящата обществена поръчка се цели да се избере изпълнител, на който да се възложи доставка на включената в предмета на поръчката  лабораторна и измервателна апаратура за нуждите на Технически университет – Габрово, по договор № BG05M2OP001-1.002-0023, Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии", финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020

Целта на обществената поръчка е относима към целите на проект BG05M2OP001-1.002-0023 Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“, финансирани чрез  ОП НОИР 2014-2020“.

- Срок  и място за изпълнение.

Мястото за изпълнение на поръчката е Технически университет – Габрово - гр. Габрово, ул. „Д-р Илиев-Детския“ № 5.

Срокът за изпълнение на доставката, вкл. инсталиране и обучение за работа,  не може да бъде по-дълъг от 45 дни от датата на получаване на възлагателно писмо от Възложителя за изпълнение на доставката.

Гаранционен срок на доставената апаратура  - не по-кратък от 24 месеца от подписване на приемо-предавателен протокол за извършена доставка.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ:

| № | Вид апаратура | МИНИМАЛНИ изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛя КЪМ ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ на апаратурата |
| --- | --- | --- |
| 1. | Осцилоскоп 1 GHz | 4 аналогови канала Честота на дискретизация (Sample rate) – минимум 20 GSa / s Стандартна дълбочина на паметта – минимум 4 Mpts Наличие на сегментирана памет Разширяване честотната лента до 6 GHz посредством софтуерен лиценз Фонов шум – минимум 115 uVrms noise floor at 1 mV/div (1 GHz/50 Ω) Дисплей – минимум 12-инчов капацитивен мултитъч дисплей Скорост на обновяване на вълновата форма (само аналогово) по- голяма или равна на 450,000 wfms / s Скорост на обновяване на вълновата форма (с цифрова) по- голяма или равна на 450 000 wfms / s Хардуерно задействана тригерна зона Градация на цвят и хистограма Възможност за анализ на джитер минимум 56 автоматични измервания, 10 от които едновременно Подобрен цветен FFT с търсене на пик Възможност за многоезичен гласов контрол Възможност за измерване и анализ на параметрите на електрически сигнали; Възможност за измерване на установените и преходните процеси в електрически вериги; Възможност за превключващи функции на транзистори; Възможност за разлагане в ред на Фурие на електрически сигнали; Възможност за математически операции с електрически сигнали; Възможност за генериране на напреженови импулси с различна форма, напрежение и честота. |
| 2. | Импедансен анализатор | от 20 Hz до 10 MHz точност на измерване на основния импеданс ± 0.08% (типично ± 0.045%) възможност за измерване на резонансни вериги с мощност от 10 W до 1 kW Обхват на измерване на импеданс от 25 mΩ до 40 MΩ (10% точност на измерването) Параметри на измерване: ¦ Z ¦, ¦ Y ¦, θ, R, X, G, B, L, C, D, Q, комплексно Z, комплексно Y, Vac, Iac, Vdc, Idc Вграден DC диапазон на отклонение: 0 V до ± 40 V, 0 A до ± 100 mA Q точност ± 3% (typical) при Q = 100, при честота ≤ 10 MHz Време за измерване: до 3 msec/на точка Включена подобрена скорост на измерване до 4 канала минимум 10-инчов цветен LCD дисплей със сензорен екран Функция за анализ на данните: анализ на еквивалентната верига, тест на линейната линия Интерфейси: USB (front 2, rear 4), LAN, USBTMC, GPIB 24 bit I/O, Video output Сонди за измерване – минимум 2 броя, съвместими с инструмента: минимален обхват от 5 Hz-100 kHz с клипове тип Келвин. Интерфейс към инструмента 4 х BNC, кабел мин. 90 см минимален обхват от 0 до 13 MHz, с възможност за аксиално и радиално захващане на тествания елемент, контактният накрайник да може да се променя според формата на елемента. Възможност за измерване на импедансните параметри на електрически вериги - активно и реактивно съпротивление; Възможност за фазови ъгли, паразитни капацитети и индуктивности; Възможност за снемане на честотни и фазови характеристики; измерване на параметрите на различните еквивалентни схеми. Работни режими: Работа като RLC метър; Работа като импедансен анализатор (снемане на електрически параметри в даден честотен диапазон) |
| 3. | Термокамера | Минимален температурен диапазон от –20 до 1200 °C; Температурна чувствителност: минимум 0.07 °C (при 30 °C) Точност: минимум ± 2 °C Резолюция на детектора: минимум 160 × 120 Фина резолюция: мин. 320 × 240 (IR pixels) Спектрален обхват: от 8 до 14 μm Фокусно разстояние: от 10 cm до безкрайност Цифрово увеличаване: мин. 4x Видове измервания: централно, в 3x подвижни точки, максимално / мин. проследяване, температурна разлика, в 3x подвижни квадрата (с min / max / avg) Запис на измерванията: в минимум 32 GB SDHC карта Работа на батерия: минимум 4 часа Дисплей: мин. 3.5” TFT калъф за пренасяне Възможност за измерване на терничната картина на различни устройства о обекти; Възможност за измерване в реално време на динамиката на тернични процеси; Възможност за температурно обследване на сгради и обекти; Възможност за локализиране на зони с различни температури от индустриални съоръжения. |
| 4. | Уред за измерване на електромагнитна съвместимост и напрегнатост на полето | от 9 kHz до 3 GHz Честотна лента за анализ – минимум 10 MHz, с възможност за разширение до 25 MHz Средно ниво на шум DANL: минимум -163 dBm с включен предусилвател на 1 GHz Изкривяване на интермодулацията от третия ред (TOI): минимум +17 dBm Динамичен отбхват W-CDMA ACLR (с корекция на шума) – минимум –73 dB Фазов шум – минимум 110 dBc/Hz при 10 kHz отместване (1 GHz носеща) Точност на амплитудата: ±0.50 dB EMI честотна лента (да отговаря на CISPR) 200 Hz, 9 kHz, 120 kHz, 1 MHz EMI честотна лента (да отговаря на MIL STD 461E) 10 Hz, 100 Hz, 1 kHz, 10 kHz, 100 kHz, 1 MHz Скорост на измерване и на актуализиране на дисплея мин. 11 ms (90 / s) номинално Резолюция на хистограма: минимум 0.01 dB Дисплей: мин. 10.5 inch 1280 x 768, WXGA Вътрешен диск за съхранение на данни: минимум 160 GB SSD USB 2.0 интерфейс за записване на данни Интерфейси: LAN, GPIB, USB, Sync BNC female, IF output SMA female Възможност за измерване на входните и изходните параметри на електрически съоръжения. Възможност за анализ на електромагнитната съвместимост със захранващата мрежа и комплексните товари и сравняване с действащите стандарти. Хармоничен състав на токови и напреженови сигнали. |
| 5. | Прецизен уред за активна и реактивна мощност | Канали: минимум 2 броя всеки да измерва напрежение, ток и мощност; да е подходящ за 1 фазно AC захранване и балансирано 3-фазно захранване Измерване на AC, DC или AC + DC Базова точност (50/60 Hz): равна или по-висока от 0.05% Точност по мощност: равна или по-висока от 0.1% Напрежение: да измерва 1000 Vrms с BW до 2 MHz Ток: измерване на ток директно с 2 вътрешни шунта (2 Arms и 50 Arms) с широчина на лентата до 100 KHz Максимално RMS напрежение: 1000 V/2000 V Peak Честота на дискретизация: минимум 5 M Sa/s при 16 bits за всяка вълна едновременно Размер на записа: минимум 4M точки за всяка вълна едновременно Мащаб: 50 s / div (500 секунди) макс. 20 μs / div (200 μs) min Напрежение: да измерва 1000 Vrms с BW до 2 MHz Ток на директния вход: 2 A / 6 A Peak Честотна лента: минимум 2.5 MHz Да поддържа външни токови сонди и преобразуватели до 10 V пълна скала с шрочина на лентата до 2,5 MHz Възможност за измерване на активна и реактивна мощност на електрически и електронни съоръжения в диапазона от ниски до средни честоти. Възможност за измерване на импеданс и RMS на напрежение и токове при различни честоти. |
| 6. | Цифров амперметър, волтметър | Цифров мултимер 7.5 цифри Скорост на четене: минимум 50,000 отчети/s Основна точност DCV – равна или по-висока от 0.0016% Измервани величини: DCV и ACV, DCI и ACI, 2- и 4-проводно съпротивление, честота, капацитет, тест за диод, тест за непрекъснатост, температура Обхват на напрежението: минимум от 100 mV до 1,000 V Обхват на тока минимум от 1 µA до 10 A Обхват на съпротивлението (2 и 4 проводно): 100 Ω to 1,000 MΩ Честота: от 3 Hz до 300 kHz Капацитет: от 1.0 nF to 100.0 μF Температура: RTD/PT100, термистор, термодвойка Дисплей: цветен, графичен Интерфейси: USB, LAN/LXI опция за GPIB Статистически графики: хистограми, бар диаграма, диаграма на тенденциите Памет до 2 милиона показания Възможност за измерване на токове и напрежения с различна форма и честоти. |
| 7. | Електронен товар | Минимум 6 слота Обща мощност минимум 1800 W Възможни модули с мощност от 150W до 600W Възможност за включване на модул с максимално входно напрежение: 240V Възможност за включване на модул с максимален ток на входа: 120A включени минимум два модула със следните параметри: модул 1 – от 0 до 60V, от 0 до 60A, обща мощност минимум 300 W модул 2 – от 0 до 150V, от 0 до 60A, обща мощност минимум 500 W Програмируема резолюция: в режим на ток минимум 0.1/1 mA Точност на програмирането: модул 1: до 12 mV модул 2: до 30 mV Време на измерване: 7 ms при минимум 20 измервани точки Възможност за създаване на еквивалентен товар за различни електрически съоръженя при провеждане на електромагнитни и термични тестове. |
| 8. | Токова сонда | Равна честотна лента – от dc до 2 MHz, Максимален ток: 500 Arms Пиков ток: минимум 700 A Минимален измерван ток: 20 mA Точност - равна или по-висока от 1% Функцията за защита от претоварване по вход Директно свързване към BNC вход на осцилоскоп Бутон „Размагнитвам“, за премахне остатъчния магнетизъм За измерване на параметрите на токови импулси на мощни електрически устройства и системи. |

Изготвил:

проф. д-р инж. Николай Маджаров – ръководител катедра „Електроника“